1.  Наименование платы -

2.  Количество плат в заказе -

3.  Срок изготовления (дата поставки) -

4.  Контактная информация: телефон/e-mail представителя заказчика,

к которому обращаться при необходимости

5.  Технические параметры:

1)  Количество слоев -

2)  При условии многослойной платы - указать расположение слоев

в плате

3)  Количество слоев масочного покрытия -

а)  если слой маски один - указать сторону платы,

покрываемую масочным покрытием (TOP или BOTTOM) -

б)  Цвет масочного покрытия -

4)  Количество слоев маркировки краской (шелкография) -

а)  если слой маркировки один - указать сторону платы,

на которую наносится шелкография (TOP или BOTTOM) -

б)  цвет маркировки -

5)  Общая толщина платы - min... - max...

(либо /цифры/ mm+-10%)

6)  Тип материала -

7)  Толщина медной фольги -

8)  Финишное покрытие контактных площадок -

(горячее лужение HASL, иммерсионное золото ENIG или иное)

- при необходимости золочения только ламелей (к примеру

Золочение разъемов) указать общее количество ламелей,

Подлежащих золочению и тип золочения (иммерсионное золото,

Гальваническое золото или другое)

9)  Закрывать или нет переходные отверстия масочным покрытием

10)  Особые требования заказчика

-----------Информация не являющаяся обязательной---------------------

11)  Стэкап

В качестве примера:

L1      TOP +++++ Base Copper   35 mkm

FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================

L2     Int1 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L3     Int2 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.208 mm - Critical Size ===================

L4     Int3 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L5     Int4 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.120 mm - Critical Size ===================

L6     Int5 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L7     Int6 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================

L8     Int7 +++++ Base Copper   33 mkm

FR-4 HighTg  0.100 mm - Critical Size ===================

L9     Int8 +++++ Base Copper   33 mkm

FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================

L10    Int9 +++++ Base Copper   33 mkm

FR-4 HighTg  0.100 mm - Critical Size ===================

L11   Int10 +++++ Base Copper   33 mkm

FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================

L12   Int11 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L13   Int12 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.120 mm - Critical Size ===================

L14   Int13 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L15   Int14 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.208 mm - Critical Size ===================

L16   Int15 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================

L17   Int16 +++++ Base Copper   17 mkm

FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================

L18  BOTTOM +++++ Base Copper   35 mkm

CRITICAL SIZE- изменение толщины диэлектрика +-10%

FREE SIZE- изменением толщины диэлектрика достигается наиболее

точное соответствие финишной общей толщины платы

заданному в техзадании параметру

Finish Copper - финишная толщина меди

либо

Base Copper - базовая толщина меди (9, 18, 35 ,70 или 105 мкм)

Если заказчик не предоставляет информацию по стэкапу – стэкап

Набирается по умолчанию, исходя из заданной заказчиком толщины платы.

Или в виде как показано ниже

12)  При необходимости проведения аппаратного контроля волнового

сопротивления определенных цепей указываются следующие

параметры:

Impedance  Ohm   Type       D-code        Width/Space     Signal Layer   Reference Layer

50 +-10%   Single trace     D - 10     0.140mm              L7           L6, L8

55 +-10%   Single trace     D - 11     0.100mm              L2           L3

55 +-10%   Single trace     D - 12     0.100mm              L5           L4, L6

55 +-10%   Single trace     D - 13     0.100mm              L7           L6, L8

55 +-10%   Single trace     D - 14     0.100mm              L9           L8, L10

55 +-10%   Single trace     D - 15     0.100mm              L11          L10, L12

55 +-10%   Single trace     D - 16     0.100mm              L13          L12

70 +-15%   Diff Pair        D - 17     0.190mm / 0.100mm    L7           L6, L8

70 +-15%   Diff Pair        D - 18     0.200mm / 0.100mm    L9           L8, L10

70 +-15%   Diff Pair        D - 19     0.190mm / 0.100mm    L11          L10, L12

85 +-15%   Diff Pair        D - 70     0.100mm / 0.100mm    L13          L12

90 +-15%   Diff Pair        D - 71     0.100mm / 0.120mm    L9           L8, L10

100 +-15%  Diff Pair        D - 20     0.100mm / 0.150mm    L2           L3

D-code - указывается если данные предоставляются в наш адрес в формате

Gerber274X. Если данные несут в себе имена цепей - то указываются

имена цепей.

Width/Space - ширина проводника цепи/расстояние между проводниками в дифф.цепи

При предоставлении в наш адрес информации в форме отличной от гербер-файлов

(например в Р-САDе)- указываются имена цепей, подлежащих аппаратному

Контролю импедансов, толщина проводников, составляющих эти цепи и в случае

Дифференциальной пары – зазор между проводниками дифференциальной пары.

Или в нижеследующем виде (важна не форма, а содержание)